## Slide 1
视频生成下的通算融合优化
Tile-level Fusion of MMA and Communication in USP
分享人：冼健文

## Slide 2
分享内容
什么是USP
现存方案——Async USP
实现思路与调优过程
性能收益
通算融合的不同类型
妙用NVSwitch
下一代架构展望

## Slide 3
从MMDiT讲起
Stable Diffusion 3

## Slide 4
什么是USP？

## Slide 5
USP优势
USP通信量更小

## Slide 6
现存方案——Async USP
Q-GEMM
PermQ
Comp Stream
Q-A2A
K-GEMM
V-GEMM
K-A2A
V-A2A
Comm Stream
175us
600us
PermK
PermV
PermQ
PermK
PermV
BF16 / (1, 32000, 4096) / UP-4 / H20为例
痛点：
NCCL和CE均不支持非连续数据传输（Permute开销）
通信粒度粗糙（最后一个A2A难掩盖）

## Slide 7
为什么要Permute？

## Slide 8
实现思路与性能调优
1. TMA Tile Affinity & Coordinate Calculation

## Slide 9
实现思路与性能调优
TMA Load
Mainloop
TMA Load
TMA Load
TMA Load
Crd
Mainloop
Mainloop
Mainloop
Store
Store
Crd
Store
Crd
Producer WG
Consumer WG
Consumer WG
Ping
Pong
...
...
Ping
TMA Load
TMA Load
2. Scheduling Strategy(PingPong)
TMA Load
Mainloop
TMA Load
TMA Load
TMA Load
Crd
Mainloop
Mainloop
Mainloop
Store
Store
Crd
Store
Crd
Producer WG
Consumer WG
Consumer WG
...
...
TMA Load
TMA Load
Store
Crd
PingPong
Cooperative
Epilogue较长时选用
有同步开销，MMA Tile更小
Optimal MMA Tile: m64n256k16

## Slide 10
PingPong vs Cooperative
192
128
Consumer WG 0/1
64
64
256
Consumer WG 0
Consumer WG 1
WASP PingPong
WASP Cooperative
寄存器压力差别巨大(1.5x)：
PingPong: 128 * 192 * 2 = 49152
Cooperative: 128 * 256 = 32768

## Slide 11
性能收益

## Slide 12
通算融合的几种类型
Warp Specialization
Comm-as-Op
SM
Specialization
Multi-Stream
适用：单边/无Reduce通信（如A2A)
GMEM
SMEM直连Remote GMEM
（无需本地拷贝）
GPUSM
优势：无需额外线程，避免寄存器压力过大
劣势：计算/通信粒度耦合，同步困难，不能Reduce
适用：有Reduce/同步的集合通信（如AllReduce）
SMEM
计算Warp
GPUSM
GMEM
TMA
NVLS
通信Warp
优势：计算/通信粒度可以不同，支持NVLS
劣势：需进行本地拷贝，Hopper架构寄存器压力大，
难以开额外线程组
NVLS需要线程打满带宽
适用：通信密集型任务，编程解耦进一步简化
GPU
计算SM
计算SM
计算SM
计算SM
计算SM
计算SM
通信SM
优势：编程相对简单，寄存器压力小
劣势：占用SM，可能导致计算性能下降
适用：大数据量，复用NCCL或SM-Free通信
计算Kernel
通信算子
GMEM
Data/Counter/Mapping
CPU
多链路
直接控制
优势：完全隔离，可复用NCCL，或使用SM-Free通信，
不影响计算
劣势：计算/通信Kernel需定制同步逻辑
耦合度高
耦合度低

## Slide 13
下一代架构展望
TMA Load
Tensor Core Tile 1
TMA Load
TMA Load
TMA Load
TMA Load
Scheduler Warp
Producer Warp
MMA Warp
Epi Warps
Comm Warp
Tensor Core Tile 1
Tensor Core Tile 2
Tensor Core Tile 2
Epilog 1
Epilog 2
Comm 1
Warp Specialization
TMA Load
Tensor Core Tile 1
TMA Load
TMA Load
TMA Load
TMA Load
Scheduler Warp
Producer Warp
MMA Warp
Epi Warps
Tensor Core Tile 1
Tensor Core Tile 2
Tensor Core Tile 2
Epilog 1
Epilog 2
CLC 2
CLC 3
CLC 2
CLC 3
Comm 1
Comm 2
Comm-as-Op
...

## Slide 14
通信计算Overlap
通算融合
多流调度
分离Kernel
独占线程
Multi-Stream
SMSP
WASP
Comm-as-Op
Intra-(micro)batch
Inter-(micro)batch
是否独占SM
否
是
不分离
分离
独占
不独占
是否需要改算子
否
是
按原理特性分类

## Slide 15
Batch大
长度均衡
Inter-(micro)batch
Chunk符合通信要求
Intra-(micro)batch
通信包含计算
需要同步
Comm-as-Op
寄存器足够
Warp
Specialization
算法复杂
Multi-Stream
SM
Specialization
是
否
是
否
否
是
否
是
是
否
是
否
是
否
场景决策图

## Slide 16
NVSwitch的妙用

## Slide 17
NVSwitch
GPU-0
GPU-1
GPU-3
GPU-2
A0+A1+A2+A3
A0+A1+A2+A3
A0+A1+A2+A3
A0+A1+A2+A3
AllReduce NVSwitch实现
One-Shot AllReduce

## Slide 18
NVSwitch
GPU-0
GPU-1
GPU-3
GPU-2
C0+C1+C2+C3
D0+D1+D2+D3
A0+A1+A2+A3
B0+B1+B2+B3
A0,B0,C0,D0
A1,B1,C1,D1
A2,B2,C2,D2
A3,B3,C3,D3
Step 1: ReduceScatter
NVSwitch
GPU-0
GPU-1
GPU-3
GPU-2
A0+A1+A2+A3
B0+B1+B2+B3
C0+C1+C2+C3
D0+D1+D2+D3
A0+A1+A2+A3
B0+B1+B2+B3
C0+C1+C2+C3
D0+D1+D2+D3
A0+A1+A2+A3
B0+B1+B2+B3
C0+C1+C2+C3
D0+D1+D2+D3
A0+A1+A2+A3
B0+B1+B2+B3
C0+C1+C2+C3
D0+D1+D2+D3
Step 2: AllGather
multimem.ld_reduce
multimem.st
Two-Shot AllReduce

## Slide 19
不同通信算法比较

## Slide 20
未来展望
下一代架构(Blackwell/Rubin)
TP/EP等场景的通算融合
结合FP8 GEMM的通算融合
Scale-Out域的通算融合
FA++?

## Slide 21
THANKS